| Определяемый показатель | Обозначение НД на методику | Единица измерения | Диапазон определяемых значений показателя мг/дм3 | Норматив СанПиН 2.1.1074.-01, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 |
| 1. Запах,при 200С, 600С | ГОСТ 3351-74 | балл | 0 | 2 |
| 2. Привкус | ГОСТ 3351-74 | балл | 0 | 2 |
| 3. Мутность | ГОСТ 3351-74 | мг/дм³ | 0 | 2,6 |
| 4. Цветность | ГОСТ 31868-2012 | градус цветности | 0 | 20 |
| 5. Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 (мет.А) | 0Ж | 6,2-6,7 | 7,0 |
| 5. Ионы аммония (по азоту) | ГОСТ 33045-2014 (мет.А) | мг/дм³ | <0,1 | 2,0 (по азоту) |
| 6. Фторид-ион | ГОСТ 4385-89 (вар.А) | мг/дм³ | 0,12 | 1,5 |
| 7. Хлорид-ион | ГОСТ 4245-72 | мг/дм³ | 6,3 | 350 |
| 8.Сульфаты | ГОСТ 31940-2012 (мет. 3) | мг/дм³ | 72 | 500 |
| 9.Остаточный акт. хлор связанный | ГОСТ 18190 -72 | мг/дм³ | 0 | Не более 0,8-1,2 |
| свободный |  | мг/дм³ | 0 | Не более 0,3-0,5 |
| 10. Окисляемость перманганатная | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 | мг/дм³ | <0,25 | 5,0 |
| 11.Никель | РД 52.24.494-95 | мг/дм³ | <0,005 | 0,1 |
| 12.Марганец | ГОСТ 4974-2014 | мг/дм³ | <0,1 | 0,1 |
| 13.Медь | ПНД Ф 14.1:2:4.69 - 96 | мг/дм³ | <0,001 | 1,0 |
| 14.Кадмий | ПНД Ф 14.1:2:4.69 - 96 | мг/дм³ | <0,0005 | 0,001 |
| 15.Цинк | ПНД Ф 14.1:2:4.69 - 96 | мг/дм³ | <0,01 | 5,0 |
| 16.Свинец | ПНД Ф 14.1:2:4.69 - 96 | мг/дм³ | <0,001 | 0,03 |
| 17.Молибден | ГОСТ 18308-72 | мг/дм³ | <0,01 | 0,25 |
| 18.Мышьяк | ГОСТ 4152-89 | мг/дм³ | <0,01 | 0,05 |
| 19. Алюминий | ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000 | мг/дм³ | <0,04 | 0,5 |
| 20. Нитрат- ион | ПНД Ф 14.1:2.:4.4-95 | мг/дм³ | 3,5 | 45 |
| 21. Нитрит-ион | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 | мг/дм³ | <0,02 | 3,0 |
| 22. Сухой остаток | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 | мг/дм³ | 320 | 1000 |
| 23.Марганец | ГОСТ 4974-2014 | мг/дм³ | <0,01 | 0,1 |
| 24. Общее железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | мг/дм³ | <0,05 | 0,3 |
| 25.Водородный показатель рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | ед. рН | 7,7 | В пределах 6-9 |
| 26. АПАВ | ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 | мг/дм³ | <0,01 | 0,5 |
| 27. Нефтепродукты | ФР.1.31.2010.07432 | мг/дм³ | <0,02 | 0,1 |
| 28. Ионы хрома +6 | ПНД Ф 14.1:2:4. 52-96 | мг/дм³ | <0,01 | 0,05 |
| 29 .Ионы хрома +3 | ПНД Ф 14.1:2:4. 52-96 | мг/дм³ | <0,01 | 0,05 |
| 30. Тетрахлорметан | ПНД Ф 14.1:2:4. 10-95 | мг/л | <0,0003 | - |
| 31. Фенольный индекс (фенолы) | ПНД Ф 14.1:2:4. 182-02 | мг/л | <0,0005 | 0,25 |
| 32. Стронций | ПНД Ф 14.1:2:4. 137-98 | мг/л | 0,149 | 7,0 |
| 33. Селен | ГОСТ 31870-2012 | мг/л | <0,002 | 0,01 |
| 34. Натрий | ГОСТ 31870-2012 | мг/л | 4,06 | 200 |
| 35. Магний | ГОСТ 31870-2012 | мг/л | 32,8 | - |
| 36. Кобальт | ГОСТ 31870-2012 | мг/л | <0,001 | - |
| 37. Дихлорметан | МУК 4.1.646-96 | мг/л | <0,001 | 7,5 |
| 38. Бор | ПНД Ф 14.1:2:4. 36-95 | мг/л | <0,05 | 0,5 |
| 39. Барий | ГОСТ 31869-2012 | мг/л | <0,05 | 0,1 |
| 40. Хлороформ/трихлорметан | ПНД Ф 14.1:2:4. 10-95 | мг/л | 0,086 | 0,2 |
| 41.Цианиды | МИ № 01.1:1.2.3.4.47-06 | мг/л | <0,01 | 0,035 |
| 42. Ртуть | ГОСТ 31950-2012 | мг/л | <0,00002 | 0,0005 |
| 43. гамма-изомер ГХЦГ | ГОСТ 31858-2012 | мг/л | <0,0001 | 0,002 |
| 44. ДДТ (сумма изомеров) | ГОСТ 31858-2012 | мг/л | <0,0001 | 0,002 |
| 45. 2.4 – Д кислота | ПНД Ф 14.1:2:4. 212-05 | мг/л | <0,001 | 0,03 |
| 46. Бериллий | М 01-35-2006 | мг/дм³ | <0,0008 | 0,001 |
| 47. Объемная суммарная альфа-актиность | ФР.1.140.2013.15386 | Бк/кг | <0,02 | 0,2 |
| 48. Объемная суммарная бета-актиность | ФР.1.140.2013.15386 | Бк/кг | <0,1 | 1,0 |
| 49. Общее микробное число (ОМЧ) | МУК 4.2.1018-01 | КОЕ/БОЕ | Не обнаружено в 1 мл | 50 |
| 50. Общие колиформные бактерии (ОКБ) | МУК 4.2.1018-01 | КОЕ/БОЕ | Не обнаружено в 100 мл | отсутствие |
| 51. Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | МУК 4.2.1018-01 | КОЕ/БОЕ | Не обнаружено в 100 мл | отсутствие |